ПРИКАЗ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ

24 ноября 2009 г. № 32-од

О внесении изменений и дополнений в приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от 14 сентября 2004 г. № 30-од

В целях совершенствования порядка определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 14 сентября 2004 г. № 30-од (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 173, 10/69; 2007 г., № 15, 10/80), следующие изменения и дополнения:

1.1. приложения 2, 6 и 7 к Правилам изложить в новой редакции (прилагаются);

1.2. приложения 3 и 4 к Правилам исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

| Исполняющий обязанности генерального директора | П.Г.Сусеков |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь В.И.Дервенков 18.01.2010 |  |
| --- | --- |

|  | Приложение 2 к Правилам определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (в редакции приказа Белорусского бюро по транспортному страхованию 24.11.2009 № 32-од) |
| --- | --- |

МЕТОДИКА
определения износа частей транспортного средства

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика определения износа частей транспортного средства применяется для определения износа частей при расчете страхового возмещения и размера вреда, причиненного ТС в результате ДТП, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.

2. Для целей настоящей Методики применяются термины и определения в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь, настоящими Правилами, а также следующие термины и их определения:

износ части ТС – износ части ТС в результате его эксплуатации;

расчетный износ части ТС – износ части, определенный расчетным путем с учетом типа, класса (категории) ТС, срока эксплуатации ТС (лет, месяцев) и интенсивности эксплуатации ТС (пробега, наработки моточасов основного двигателя ТС).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ЧАСТИ

3. Износ поврежденной части ТС определяется как износ идентичной части ТС до повреждения на дату ДТП.

4. Износ части ТС (кроме шины и аккумуляторной батареи – АКБ) определяется физическим износом ТС с учетом его типа, категории пробега, срока эксплуатации (фактического возраста ТС) и интенсивности эксплуатации (фактического пробега, наработки моточасов основного двигателя ТС).

5. Расчетный износ части ТС для соответствующего типа, категории пробега ТС, фактического возраста и пробега может определяться расчетным путем по формуле или по таблице, которые приведены в приложении А к настоящей Методике.

При определении износа по формуле и по таблице приоритет отдается значению, определенному по формуле, поскольку износ, приведенный в таблице, определен на основании дискретных значений возраста и пробега, снижающих точность значения износа, особенно при увеличении интервала пробега.

5.1. Тип и категория пробега ТС определяются по результатам осмотра ТС и установления его идентификационных признаков.

5.2. Фактический возраст ТС определяется по данным технического паспорта (свидетельства о регистрации, технического талона), договора купли-продажи (договора на поставку), идентификационному номеру (VIN), другим достоверным доступным данным с точностью до месяца. В случаях, когда не представляется возможным установить год выпуска ТС, фактический возраст ТС определяется как среднее значение между датами начала и окончания выпуска модели данного ТС. Если выпуск ТС на дату ДТП не был прекращен, то фактический возраст ТС определяется как среднее значение между датой начала выпуска данной модели ТС и датой ДТП.

Факт отсутствия информации о дате выпуска ТС указывается в акте осмотра данного ТС.

Если по VIN невозможно определить месяц выпуска, то возраст ТС принимается с 1 июля года выпуска. Если определен месяц выпуска ТС, но не определено число месяца, то в расчетах принимается возраст ТС с 15-го числа месяца выпуска ТС.

Для расчета износа частей ТС (за исключением шин и АКБ) с использованием таблиц приложения А к настоящей Методике при установлении возраста ТС применяется целое значение (лет), определяемое по правилам округления. В случае использования для расчета износа частей ТС формулы, если дата выпуска ТС отличается от даты 1 июля соответствующего года, то возраст, применяемый в расчете, округляется с точностью до месяца.

5.3. Фактический пробег, наработка моточасов основного двигателя ТС устанавливаются согласно Методике определения пробега ТС.

6. Величина расчетного износа частей ТС с использованием таблиц приложения А к настоящей Методике определяется следующим образом:

по горизонтали выбирается значение (округленное до целого) фактического либо расчетного возраста ТС, начиная с установленного месяца года выпуска ТС;

по вертикали выбирается общий фактический либо расчетный пробег ТС;

в точке пересечения определяется величина износа частей ТС.

Если значение пробега не равно значениям, указанным в таблицах износа частей ТС, то пробег округляется до ближайшего значения, указанного в таблице.

При использовании для расчета износа частей таблицы – износ частей с возрастом более максимального, указанного для данного пробега в таблице, равен максимальному износу при том же пробеге. При пробеге ТС большем, чем максимальный пробег, указанный для данного возраста ТС в таблице, износ частей равен максимальному износу, указанному в таблице для данного возраста ТС.

При использовании для расчета износа частей формулы – значения возраста и пробега, используемые для расчета, не должны превышать максимальных значений, указанных в соответствующей таблице износа.

7. В случае документально подтвержденного проведения капитального ремонта ТС или замены части ТС величина износа части ТС корректируется с учетом фактического возраста замененной части ТС и пробега за соответствующий период эксплуатации. Величина расчетного износа замененных частей ТС определяется по формуле или таблицам приложения А к настоящей Методике для возраста и пробега ТС с момента проведения капитального ремонта, даты замены до даты повреждения.

Документальным подтверждением замены части может также служить специальная маркировка на части с указанием даты ее выпуска, нанесенная изготовителем.

8. В случае превышения значения расчетного износа идентичной части ТС более 90 % на дату ДТП расчетный износ частей ТС принимается равным 90 % (при наличии отметки о прохождении ТС государственного технического осмотра, удовлетворительном внешнем виде и технически исправном состоянии, установленном при осмотре ТС).

В случае превышения расчетного значения износа идентичной части ТС более 75 % на дату ДТП расчетный износ частей ТС может быть снижен до 75 % с обязательным обоснованием данного решения в акте осмотра ТС (при удовлетворительном внешнем виде ТС, технически исправном состоянии и т.п., установленном при осмотре ТС).

ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ИЗНОСА ЧАСТЕЙ ТС

9. Износ части для различных типов, класса или категории пробега ТС (за исключением индивидуального износа шины и АКБ) определяется по экспоненциальной зависимости от следующих основных эксплуатационных факторов (срока службы ТС или части ТС, пробега ТС) по формуле (1)

И = (1 – e-k) х 100 %,

где   И – износ части, %;

е – основание натурального логарифма экспоненциальной функции;

k – функция, зависящая от срока службы (Тф) и фактического (среднестатистического) пробега ТС с начала эксплуатации (Lф).

Значения коэффициентов функции k для основных типов, класса или категории пробега ТС срока службы (Тф) и фактического (среднестатистического) пробега ТС с начала эксплуатации (Lф) приведены в таблице 1 приложения А к настоящей Методике.

10. При определении износа частей по таблице для фиксированных значений срока службы и фактического (среднестатистического) пробега ТС используются таблицы 2–14 приложения А к настоящей Методике.

11. Износ частей прицепов и полуприцепов для грузовых ТС определяется по таблицам 11 и 12 приложения А к настоящей Методике.

12. Износ частей прицепов для легковых автомобилей и оборудования автомобилей типа автомобиль-дача принимается равным 6 % в год независимо от пробега, но не более 90 %.

13. Если невозможно установить фактический пробег мотоцикла, мотоколяски, мотороллера, износ частей определяется в зависимости от возраста ТС в соответствии с таблицей 15 приложения А к настоящей Методике.

14. Износ частей дорожных машин определяется в зависимости от возраста ТС в соответствии с таблицей 16 приложения А к настоящей Методике.

15. Для тракторов (в том числе ТС, созданных на их базе), специальных колесных шасси и тягачей, гусеничных машин (гусеничных тягачей, транспортеров-тягачей и транспортеров) износ частей определяется в зависимости от срока эксплуатации и срока службы ТС в соответствии с таблицей 17 приложения А к настоящей Методике.

Таблица 17 может использоваться для определения износа других ТС (дорожных машин, специальных машин и пр.), в технической документации которых указаны предельная наработка основного двигателя, срок эксплуатации ТС.

16. Износ частей дополнительно установленного оборудования (оснастки) определяется процентным отношением срока его эксплуатации к сроку службы, установленному изготовителем.

При отсутствии сведений изготовителя износ частей данного оборудования составляет 8 % в год, но не более 90 %.

17. Износ капитально отремонтированной части ТС с учетом снижения ее ресурса относительно идентичной новой части увеличивается на 20 %, но не может превышать для данного возраста ТС максимального значения износа ТС, указанного в соответствующей таблице.

ГЛАВА 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА ШИНЫ

18. Износ шины ТС в случае документально подтвержденного пробега предъявленной шины определяется в соответствии с Правилами эксплуатации автомобильных шин, утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21 декабря 2000 г. № 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 27, 8/5171).

19. В других случаях износ шины ТС определяется в зависимости от высоты рисунка протектора новой шины, минимально допустимой высоты рисунка протектора, при которой шина должна сниматься с эксплуатации, и действительной (фактической) высоты рисунка протектора шины, факторов состояния, старения, комплектности.

Действительная (фактическая) высота рисунка протектора шины определяется как среднеарифметическая величина, измеренная инструментом в четырех равноудаленных сечениях шины по всей окружности протектора. В каждом сечении высота рисунка протектора определяется по зоне беговой дорожки, имеющей максимальный износ.

Износ шины ТС для различных типов ТС рассчитывается по формуле (2):

| Иш = | Вн – Вф | x 100 %, |
| --- | --- | --- |
|  | Вн – Вдоп |  |

где   Иш – износ шины, %;

Вн – высота рисунка протектора новой шины, мм;

Вф – действительная (фактическая) высота рисунка протектора шины, мм;

Вдоп – минимально допустимая высота рисунка протектора шины (в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 1/6961), или нормами изготовителя дорожных и специальных машин), мм.

20. Износ камерной шины учитывается при расчете остаточной стоимости шины с камерой.

21. Износ шины увеличивается, если при ее осмотре будет установлено:

сколы, порезы на протекторе или боковине без обнажения корда – до 20 %;

местный износ (пятнистости) протектора – до 25 %.

22. Износ шины корректируется в зависимости от ее старения (срока эксплуатации). Износ шины увеличивается на 5 % в год после пяти лет эксплуатации (для восстановленных шин – после трех лет).

Срок эксплуатации шины определяется от даты изготовления шины в соответствии с маркировкой изготовителя.

23. Шина считается непригодной к эксплуатации, если:

появился один индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора, при равномерном износе или два индикатора в каждом из двух сечений – при неравномерном износе беговой дорожки;

шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины, растрескивания от старения резины, внутренние повреждения корда.

24. Для шины, непригодной к дальнейшей эксплуатации и восстановлению, устанавливается износ 100 %.

ГЛАВА 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

25. Остаточная стоимость аккумуляторной батареи (АКБ) определяется в соответствии с Правилами эксплуатации стартерных аккумуляторных батарей, утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 4 июня 2002 г. № 16 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 112, 8/8599), по наработке в тысячах километров пробега ТС в течение срока эксплуатации АКБ с момента ее установки на автомобиль. Срок эксплуатации АКБ и наработка в тысячах километров пробега ТС в течение срока эксплуатации АКБ устанавливается по учетным документам, которые представляет владелец ТС в установленном порядке.

Если у владельца не ведется учет по наработке ТС в период эксплуатации данной АКБ, то остаточная стоимость определяется расчетным путем с использованием износа исправной АКБ.

Износ исправной АКБ определяется как отношение фактического срока эксплуатации предъявленной АКБ к установленному сроку службы до ее замены. Износ АКБ определяется по формуле (3)

| Иб = | Тф | x 100 %, |
| --- | --- | --- |
|  | Тс |  |

где   Иб – износ АКБ, %;

Тф – фактический срок эксплуатации предъявленной АКБ, мес.;

Тс – установленный срок службы АКБ, мес.

Фактический срок эксплуатации АКБ определяется как величина, установленная между датой повреждения АКБ и датой изготовления АКБ.

Дата изготовления определяется по маркировке АКБ, вид и способ нанесения которой устанавливаются нормативным документом изготовителя данного типа и марки АКБ. При отсутствии или повреждении маркировки дата изготовления может быть установлена по документации на АКБ, которая приобреталась в торговой организации. Данные о маркировке, дате выпуска АКБ или их отсутствие фиксируются в акте осмотра ТС.

В случае отсутствия сведений о дате изготовления или приобретения АКБ принимается среднестатистический срок службы АКБ, который определяется независимо от типа АКБ:

3 года – при расчетном среднегодовом пробеге ТС 40 тыс. км в год и более;

4 года – при среднегодовом пробеге ТС до 40 тыс. км в год.

При определении специалистом иных свойств и качеств предъявленной АКБ срок ее службы может быть установлен в соответствии с имеющейся официальной информацией изготовителя.

Срок службы АКБ в соответствии с назначением и характером эксплуатации ТС может устанавливаться также изготовителем ТС, локальным нормативным актом (приказом) владельца ТС или его вышестоящей организации.

Числовые значения фактического срока эксплуатации и срока службы АКБ в расчетах округляются до месяца, а износа – до целых значений процента.

26. Износ исправной АКБ не должен превышать 90 %.

27. При несоответствии рассчитанного среднестатистического срока службы АКБ с ее внешним видом и качественными характеристиками износ исправной АКБ может быть увеличен специалистом до 90 % с обязательным обоснованием в акте осмотра ТС.

28. Износ АКБ, непригодной к эксплуатации и восстановлению, составляет 100 %.

|  | Приложение А к Методике определения износа частей транспортного средства |
| --- | --- |

Таблица 1

Значение коэффициентов функции k для определения физического износа частей (Тф, лет; Lф, тыс. км)

| Вид транспортного средства | Вид зависимости, k |
| --- | --- |
| Мотоциклы производства стран СНГ | 0,08Тф + 0,0055Lф |
| Мотоциклы производства стран дальнего зарубежья | 0,07Тф + 0,0050Lф |
| Легковые автомобили производства стран СНГ (категория пробега 1.1–2.2) | 0,08Тф + 0,0045Lф |
| Легковые автомобили производства стран СНГ (категория пробега 3.2–3.3) | 0,07Тф + 0,0035Lф |
| Легковые автомобили производства стран СНГ (категория пробега 4.2 и выше) | 0,06Тф + 0,0025Lф |
| Легковые автомобили производства стран дальнего зарубежья (категория пробега 1.1–2.2) | 0,07Тф + 0,0045Lф |
| Легковые автомобили производства стран дальнего зарубежья (категория пробега 3.2–3.3) | 0,06Тф + 0,0035Lф |
| Легковые автомобили производства стран дальнего зарубежья (категория пробега 4.2–4.4) | 0,05Тф + 0,0025Lф |
| Легковые автомобили производства стран дальнего зарубежья (категория пробега 5.3 и выше) | 0,04Тф + 0,0015Lф |
| Грузовые автомобили производства стран СНГ | 0,1Тф + 0,003Lф |
| Автобусы производства стран СНГ | 0,16Тф + 0,001Lф |
| Грузовые автомобили зарубежного производства | 0,09Тф + 0,002Lф |
| Автобусы зарубежного производства | 0,12Тф + 0,001Lф |

Таблица 2

Износ частей мотоциклов производства стран СНГ

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 8 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 5 | 3 | 10 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| 10 | 5 | 13 | 19 | 26 | 31 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| 15 | 8 | 15 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
| 20 | 10 | 17 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 25 | 13 | 20 | 26 | 31 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 30 | 15 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 |
| 35 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 40 | 20 | 26 | 32 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 |
| 45 | 22 | 28 | 33 | 39 | 43 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 50 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 |
| 55 | 26 | 32 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 60 | 28 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 65 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 |
| 70 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 75 | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| 80 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| 85 | 37 | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 90 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| 95 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 100 | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 105 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 110 | 45 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 115 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 120 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 125 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 130 | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 135 | 52 | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 140 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 145 | 55 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 150 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 155 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 160 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 165 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| 170 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 175 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 180 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 185 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 |
| 190 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 195 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| 200 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| 205 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| 210 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 215 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 220 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 225 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 250 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 |
| 275 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 |
| 300 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |

Таблица 3

Износ частей мотоциклов производства стран дальнего зарубежья

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 5 | 2 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 10 | 5 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 15 | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 20 | 10 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 25 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| 30 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| 35 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 |
| 40 | 18 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 45 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 50 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| 55 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 60 | 26 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 65 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 70 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| 75 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 80 | 33 | 37 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 85 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| 90 | 36 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 95 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 100 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 105 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 110 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| 115 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 120 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 125 | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 130 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 135 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 140 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 145 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 150 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 155 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 160 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 165 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| 170 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| 175 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 180 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| 185 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 190 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 195 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| 200 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 205 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 210 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 215 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| 220 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 225 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 250 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 275 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 300 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |

Таблица 4

Износ частей легковых автомобилей производства стран СНГ 
(категория пробега 1.1–2.2)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 8 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 5 | 2 | 10 | 17 | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| 10 | 4 | 12 | 19 | 25 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 15 | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 37 | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
| 20 | 9 | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 |
| 25 | 11 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 30 | 13 | 19 | 26 | 31 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 35 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 |
| 40 | 16 | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 45 | 18 | 25 | 30 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 |
| 50 | 20 | 26 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| 55 | 22 | 28 | 33 | 39 | 43 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 60 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 65 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 70 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 75 | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 |
| 80 | 30 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 |
| 85 | 32 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| 90 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
| 95 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| 100 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 105 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 110 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| 115 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 120 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 125 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 88 |
| 130 | 44 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 135 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 140 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 145 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| 150 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 155 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 160 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| 165 | 52 | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 170 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 175 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 180 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| 185 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 190 | 57 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 195 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 200 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| 205 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 210 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 215 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 220 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 225 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 |
| 250 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| 275 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 300 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| 325 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 350 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| 375 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| 400 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 |

Таблица 5

Износ частей легковых автомобилей производства стран СНГ
(категория пробега 3.2–3.3)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 5 | 2 | 8 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 10 | 3 | 10 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 |
| 15 | 5 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 20 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 25 | 8 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| 30 | 10 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 |
| 35 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| 40 | 13 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 |
| 45 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| 50 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 |
| 55 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 60 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| 65 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 70 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| 75 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 80 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| 85 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 90 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 95 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 100 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| 105 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 110 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 115 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 |
| 120 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| 125 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 130 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 135 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 140 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 145 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 150 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 155 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| 160 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 165 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 170 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 175 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 180 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 185 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 190 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 195 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 200 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 205 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 210 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 215 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 220 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 225 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 250 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 275 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 300 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 325 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 350 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 375 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| 400 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |

Таблица 6

Износ частей легковых автомобилей производства стран СНГ
(категория пробега 4.2 и выше)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 5 | 1 | 7 | 12 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 10 | 2 | 8 | 13 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 15 | 4 | 9 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 20 | 5 | 10 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 |
| 25 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 30 | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 |
| 35 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 |
| 40 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 45 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 |
| 50 | 12 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| 55 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 |
| 60 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 |
| 65 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 |
| 70 | 16 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 |
| 75 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 |
| 80 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 85 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 |
| 90 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 |
| 95 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 |
| 100 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 105 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 110 | 24 | 28 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 |
| 115 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 |
| 120 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 |
| 125 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| 130 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| 135 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| 140 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| 145 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| 150 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 |
| 155 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| 160 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 165 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| 170 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| 175 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 |
| 180 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 185 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| 190 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 195 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 |
| 200 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 205 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 210 | 41 | 44 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 215 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 220 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 225 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 250 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 275 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 300 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 325 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 350 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 375 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| 400 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |

Таблица 7

Износ частей легковых автомобилей производства стран дальнего зарубежья
(категория пробега 1.1–2.2)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 5 | 2 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 10 | 4 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 |
| 15 | 7 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 |
| 20 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| 25 | 11 | 17 | 22 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 |
| 30 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| 35 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| 40 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| 45 | 18 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 50 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 55 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| 60 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 65 | 25 | 30 | 35 | 39 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 70 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 75 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 80 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 85 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 90 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 |
| 95 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 100 | 36 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 105 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 110 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 115 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 120 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 |
| 125 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 130 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 135 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| 140 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 145 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 150 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 155 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 160 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 165 | 52 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| 170 | 53 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 175 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 180 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 185 | 57 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| 190 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 195 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 200 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| 205 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| 210 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 215 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 220 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| 225 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 250 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 275 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 300 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 325 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 350 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 375 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 400 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |

Таблица 8

Износ частей легковых автомобилей производства стран дальнего зарубежья
(категория пробега 3.2–3.3)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 |
| 10 | 3 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 15 | 5 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 |
| 20 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 25 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 |
| 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 |
| 35 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| 40 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 |
| 45 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 |
| 50 | 16 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 |
| 55 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 60 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| 65 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 |
| 70 | 22 | 26 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 |
| 75 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 80 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 |
| 85 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 |
| 90 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| 95 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 |
| 100 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| 105 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| 110 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 115 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 120 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| 125 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 |
| 130 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 135 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 140 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
| 145 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 150 | 41 | 44 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 155 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 160 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 165 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 170 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 175 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 180 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 185 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 190 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 195 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 200 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 205 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 210 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 215 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 220 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 225 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 |
| 250 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 275 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 300 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| 325 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 350 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 375 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 400 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |

Таблица 9

Износ частей легковых автомобилей производства стран дальнего зарубежья
(категория пробега 4.2–4.4)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 5 | 1 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 10 | 2 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 15 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 20 | 5 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 25 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
| 30 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 35 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| 40 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 45 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 55 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 |
| 60 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
| 65 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 |
| 70 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
| 75 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 |
| 80 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 |
| 85 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 |
| 90 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| 95 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 |
| 100 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 105 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 |
| 110 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 |
| 115 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| 120 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 |
| 125 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 |
| 130 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 |
| 135 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 |
| 140 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 |
| 145 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 |
| 150 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| 155 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 |
| 160 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 |
| 165 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 |
| 170 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 |
| 175 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
| 180 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 |
| 185 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 |
| 190 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 |
| 195 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 200 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| 205 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 |
| 210 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 215 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| 220 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 |
| 225 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 250 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 275 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 300 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 325 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 350 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 375 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 400 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |

Таблица 10

Износ частей легковых автомобилей производства стран дальнего зарубежья 
(категория пробега 5.3 и выше)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 5 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| 10 | 1 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 15 | 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
| 25 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 30 | 4 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 |
| 35 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
| 40 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 45 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 |
| 50 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 |
| 55 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 60 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 |
| 65 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |
| 70 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 75 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 |
| 80 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| 85 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| 90 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 |
| 95 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 |
| 100 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 |
| 105 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 |
| 110 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 |
| 115 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 |
| 120 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 |
| 125 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 |
| 130 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| 135 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 |
| 140 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 |
| 145 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 |
| 150 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 |
| 155 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 |
| 160 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| 165 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| 170 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 |
| 175 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 |
| 180 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
| 185 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 |
| 190 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 |
| 195 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| 200 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 |
| 205 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| 210 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| 215 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| 220 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 |
| 225 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 |
| 250 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
| 275 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| 300 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 325 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 350 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 375 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 400 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Таблица 11

Износ частей грузовых автомобилей производства стран СНГ

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и более |
| 0 | 0 | 10 | 18 | 26 | 33 | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 |
| 10 | 3 | 12 | 21 | 28 | 35 | 41 | 47 | 52 | 56 | 61 | 64 |
| 20 | 6 | 15 | 23 | 30 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 65 |
| 30 | 9 | 17 | 25 | 32 | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 |
| 40 | 11 | 20 | 27 | 34 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 67 |
| 50 | 14 | 22 | 30 | 36 | 42 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 |
| 60 | 16 | 24 | 32 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | 66 | 69 |
| 70 | 19 | 27 | 34 | 40 | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 |
| 80 | 21 | 29 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 |
| 90 | 24 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 72 |
| 100 | 26 | 33 | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 70 | 73 |
| 110 | 28 | 35 | 41 | 47 | 52 | 56 | 61 | 64 | 68 | 71 | 74 |
| 120 | 30 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 65 | 69 | 72 | 74 |
| 130 | 32 | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 72 | 75 |
| 140 | 34 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 150 | 36 | 42 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 160 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 |
| 170 | 40 | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 |
| 180 | 42 | 47 | 52 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| 190 | 43 | 49 | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 |
| 200 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 |
| 250 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| 300 | 59 | 63 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 350 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| 400 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 |
| 450 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 500 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 600 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 700 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 800 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
| 900 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| 1000 и более | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |

Таблица 12

Износ частей грузовых автомобилей производства стран дальнего зарубежья

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и более |
| 0 | 0 | 9 | 16 | 24 | 30 | 36 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 | 63 | 66 |
| 10 | 2 | 10 | 18 | 25 | 32 | 37 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 |
| 20 | 4 | 12 | 20 | 27 | 33 | 39 | 44 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 |
| 30 | 6 | 14 | 21 | 28 | 34 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| 40 | 8 | 16 | 23 | 30 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 |
| 50 | 10 | 17 | 24 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 60 | 11 | 19 | 26 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 70 | 13 | 21 | 27 | 34 | 39 | 45 | 49 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 |
| 80 | 15 | 22 | 29 | 35 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 90 | 16 | 24 | 30 | 36 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 100 | 18 | 25 | 32 | 37 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 |
| 110 | 20 | 27 | 33 | 39 | 44 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 120 | 21 | 28 | 34 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 |
| 130 | 23 | 30 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| 140 | 24 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| 150 | 26 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 |
| 160 | 27 | 34 | 39 | 45 | 49 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 |
| 170 | 29 | 35 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 |
| 180 | 30 | 36 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 |
| 190 | 32 | 37 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 |
| 200 | 33 | 39 | 44 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| 250 | 39 | 45 | 49 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 300 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 81 |
| 350 | 50 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| 400 | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 450 | 59 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 |
| 500 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 |
| 600 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 700 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 800 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 900 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 1000 и более | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |

Таблица 13

Износ частей автобусов производства стран СНГ

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и более |
| 0 | 0 | 15 | 27 | 38 | 47 | 55 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 |
| 10 | 1 | 16 | 28 | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 | 72 | 77 | 80 |
| 20 | 2 | 16 | 29 | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 | 73 | 77 | 80 |
| 30 | 3 | 17 | 30 | 40 | 49 | 56 | 63 | 68 | 73 | 77 | 80 |
| 40 | 4 | 18 | 30 | 41 | 49 | 57 | 63 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| 50 | 5 | 19 | 31 | 41 | 50 | 57 | 64 | 69 | 74 | 77 | 81 |
| 60 | 6 | 20 | 32 | 42 | 50 | 58 | 64 | 69 | 74 | 78 | 81 |
| 70 | 7 | 21 | 32 | 42 | 51 | 58 | 64 | 70 | 74 | 78 | 81 |
| 80 | 8 | 21 | 33 | 43 | 51 | 59 | 65 | 70 | 74 | 78 | 81 |
| 90 | 9 | 22 | 34 | 43 | 52 | 59 | 65 | 70 | 75 | 78 | 82 |
| 100 | 10 | 23 | 34 | 44 | 52 | 59 | 65 | 70 | 75 | 79 | 82 |
| 110 | 10 | 24 | 35 | 45 | 53 | 60 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 |
| 120 | 11 | 24 | 36 | 45 | 53 | 60 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 |
| 130 | 12 | 25 | 36 | 46 | 54 | 61 | 66 | 71 | 76 | 79 | 82 |
| 140 | 13 | 26 | 37 | 46 | 54 | 61 | 67 | 72 | 76 | 79 | 82 |
| 150 | 14 | 27 | 37 | 47 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 83 |
| 160 | 15 | 27 | 38 | 47 | 55 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 | 83 |
| 170 | 16 | 28 | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 | 72 | 77 | 80 | 83 |
| 180 | 16 | 29 | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 | 73 | 77 | 80 | 83 |
| 190 | 17 | 30 | 40 | 49 | 56 | 63 | 68 | 73 | 77 | 80 | 83 |
| 200 | 18 | 30 | 41 | 49 | 57 | 63 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 |
| 250 | 22 | 34 | 43 | 52 | 59 | 65 | 70 | 75 | 78 | 82 | 84 |
| 300 | 26 | 37 | 46 | 54 | 61 | 67 | 72 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 350 | 30 | 40 | 49 | 56 | 63 | 68 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| 400 | 33 | 43 | 51 | 59 | 65 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 86 |
| 450 | 36 | 46 | 54 | 61 | 66 | 71 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 |
| 500 | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 |
| 600 | 45 | 53 | 60 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 89 |
| 700 | 50 | 58 | 64 | 69 | 74 | 78 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 800 | 55 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 91 |
| 900 | 59 | 65 | 70 | 75 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 90 | 92 |
| 1000 и более | 63 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 |

Таблица 14

Износ частей автобусов производства стран дальнего зарубежья

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и более |
| 0 | 0 | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 73 | 76 |
| 10 | 1 | 12 | 22 | 31 | 39 | 46 | 52 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 |
| 20 | 2 | 13 | 23 | 32 | 39 | 46 | 52 | 58 | 62 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 30 | 3 | 14 | 24 | 32 | 40 | 47 | 53 | 58 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 |
| 40 | 4 | 15 | 24 | 33 | 41 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 |
| 50 | 5 | 16 | 25 | 34 | 41 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 71 | 75 | 77 |
| 60 | 6 | 16 | 26 | 34 | 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 |
| 70 | 7 | 17 | 27 | 35 | 42 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 |
| 80 | 8 | 18 | 27 | 36 | 43 | 49 | 55 | 60 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 90 | 9 | 19 | 28 | 36 | 43 | 50 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 | 78 |
| 100 | 10 | 20 | 29 | 37 | 44 | 50 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| 110 | 10 | 21 | 30 | 37 | 45 | 51 | 56 | 61 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 120 | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 130 | 12 | 22 | 31 | 39 | 46 | 52 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 79 |
| 140 | 13 | 23 | 32 | 39 | 46 | 52 | 58 | 62 | 67 | 70 | 74 | 77 | 79 |
| 150 | 14 | 24 | 32 | 40 | 47 | 53 | 58 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 160 | 15 | 24 | 33 | 41 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 170 | 16 | 25 | 34 | 41 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 71 | 75 | 77 | 80 |
| 180 | 16 | 26 | 34 | 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| 190 | 17 | 27 | 35 | 42 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| 200 | 18 | 27 | 36 | 43 | 49 | 55 | 60 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 250 | 22 | 31 | 39 | 46 | 52 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| 300 | 26 | 34 | 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| 350 | 30 | 37 | 45 | 51 | 56 | 61 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 |
| 400 | 33 | 41 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 |
| 450 | 36 | 43 | 50 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| 500 | 39 | 46 | 52 | 58 | 62 | 67 | 70 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 |
| 600 | 45 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| 700 | 50 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| 800 | 55 | 60 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 |
| 900 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 |
| 1000 и более | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |

Таблица 15

Износ частей мотоциклов, мотоколясок и мотороллеров производства стран СНГ и дальнего зарубежья

(в процентах)

| Возраст ТС, лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ частей ТС, % | 0 | 9 | 17 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |

Таблица 16

Износ частей дорожных машин

(в процентах)

| Вид ДТС | Возраст, лет |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и более |
| Автогрейдеры | 6 | 18 | 33 | 40 | 60 | 72 | 85 | 90 | 98 | 99 |
| Погрузчики фронтальные одноковшовые | 8 | 22 | 29 | 46 | 52 | 68 | 75 | 88 | 95 | 96 |
| Экскаваторы одноковшовые | 4 | 8 | 12 | 15 | 30 | 54 | 67 | 75 | 88 | 95 |
| Дорожные катки | 4 | 8 | 12 | 18 | 39 | 50 | 75 | 85 | 95 | 97 |
| Прочая дорожная техника | 5 | 8 | 16 | 28 | 44 | 62 | 76 | 87 | 94 | 96 |

Примечание. При эксплуатации дорожной машины в исправном состоянии максимальный износ частей применяется не более 75 %, при возрасте ТС более 10 лет – не более 90 %.

Таблица 17

Износ частей тракторов и других аналогичных ТС

(в процентах)

| Условия эксплуатации ДТС | Доля срока эксплуатации к сроку службы в процентах |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 и более |
| До капитального ремонта 1 | 0 | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | 85 | 94 | 95 |
| До капитального ремонта 2 | 20 | 26 | 31 | 37 | 42 | 48 | 53 | 59 | 64 | 70 | 85 | 91 | 95 |
| До списания | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 95 | 95 |

Примечание. При эксплуатации тракторов и других аналогичных ТС в исправном состоянии максимальный износ частей применяется не более 90 %.

|  | Приложение 6 к Правилам определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (в редакции приказа Белорусского бюро по транспортному страхованию 24.11.2009 № 32-од) |
| --- | --- |

МЕТОДИКА
определения пробега транспортного средства

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика определения пробега транспортного средства применяется для определения пробега ТС, используемого в расчете износа частей ТС, подлежащих замене при восстановительном ремонте в результате ДТП при определении страхового возмещения и размера вреда, причиненного повреждением ТС, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.

2. Для целей настоящей Методики применяются термины и определения в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь, настоящими Правилами, а также следующие термины и их определения:

пробег ТС – расстояние, пройденное ТС за установленное время эксплуатации от его изготовления до определенного события (оценки, ремонта, повреждения и т.п.);

наработка основного двигателя ТС – время работы двигателя внутреннего сгорания ТС в часах (моточасах), осуществляющего привод ходовой части ТС, дополнительного, специального оборудования;

фактический пробег ТС – численное значение пробега ТС (в километрах) или приведенная к пробегу наработка основного двигателя ТС, подтвержденные документами владельца ТС, а также установленные специалистом по определению стоимости ТС на основе показаний исправного счетчика пройденного пути (одометра) или счетчика моточасов;

среднестатистический пробег ТС – годовой пробег или пробег за все время эксплуатации ТС, установленный путем исследования данных об эксплуатации ТС конкретного назначения, типа, модели или модификации в регионе, стране (странах);

расчетный пробег ТС – фактический или среднестатистический пробег ТС, принятый в расчетах на дату ДТП.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОБЕГА ТС

3. Пробег ТС определяется при его осмотре специалистом по определению стоимости ТС (далее – специалист).

4. Фактический пробег ТС на дату его осмотра устанавливается по данным учетного документа ТС. Таким документом является справка юридического лица – владельца ТС о фактическом пробеге ТС или наработке основного двигателя ТС или индивидуального предпринимателя – владельца ТС, заверенная в установленном порядке.

5. В случае, когда в установленном порядке на данное ТС не требуется владельцу оформлять учетные документы (путевой лист и пр.), фактический пробег ТС определяется по показаниям исправного счетчика пройденного пути (одометра), счетчика моточасов основного двигателя ТС.

6. При отсутствии достоверных сведений о фактическом пробеге данного ТС (не оформлены в установленном порядке или отсутствуют учетные документы, сервисная книжка на данное ТС, неисправен одометр, счетчик моточасов, повреждены заводские пломбы указанных приборов, части ТС, влияющие на их работу, заменен у данного ТС кузов, рама или шасси) расчетный пробег определяется как среднестатистический.

7. Если показания одометра с учетом качественной оценки не соответствуют техническому состоянию ТС, внешнему виду ТС, а также его показания имеют значительные отличия (более 20 %) от среднестатистического значения пробега аналогичного ТС, то расчетный пробег определяется как среднестатистический.

8. Для мотоциклов, мотоколясок и мотороллеров среднестатистический годовой пробег не определяется.

9. При использовании среднестатистического пробега в качестве расчетного пробега в акте осмотра ТС специалистом в разделе «Выводы» производится запись о результатах экспертных оценок с обоснованием критериев, по которым в расчетах применяется среднестатистический пробег.

ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЕГА ТС

10. Фактический пробег определяется по учетным документам владельца ТС, показанию одометра, счетчика моточасов и фиксируется в акте осмотра ТС.

11. Среднестатистический пробег легкового ТС, зарегистрированного в установленном порядке, эксплуатируемого в Республике Беларусь, не используемого в качестве автомобиля-такси или в учебных целях, определяется в соответствии с категорией пробега по таблице среднестатистических пробегов автомобилей, эксплуатируемых в Республике Беларусь, размещенной в информационных справочниках, рекомендуемых Белорусским бюро по транспортному страхованию.

В случае, если дата выпуска ТС отличается от 1 июля соответствующего года, среднестатистический пробег подлежит корректировке.

12. Среднестатистический годовой пробег грузового ТС определяется по данным, приведенным в таблице 1 приложения А к настоящей Методике.

13. Среднестатистический годовой пробег автобуса и легкового автомобиля-такси определяется по данным, приведенным в таблице 2 приложения А к настоящей Методике.

Среднестатистический годовой пробег легкового автомобиля, используемого для учебных целей, определяется по данным, приведенным в таблице 2 приложения А к настоящей Методике, для вида перевозок «Городские в нерегулярном сообщении».

14. Категория пробега ТС определяется по информационным справочникам, рекомендуемым Белорусским бюро по транспортному страхованию. При отсутствии в информационных справочниках сведений о категории пробега и среднестатистическом пробеге данного идентичного ТС принимаются сведения о пробеге аналогичного ТС.

15. Фактический пробег специальных ТС (автокраны, пожарные автомобили, автобетоносмесители, автомобили с компрессорными установками и др.) определяется от даты их изготовления.

При эксплуатации специальных ТС в дорожных и стационарных условиях расчетный пробег вычисляется как сумма фактического пробега ТС и дополнительной составляющей фактического пробега с учетом наработки основного двигателя в стационарных условиях для обеспечения функционирования дополнительного, специального оборудования и коэффициента приведения наработки основного двигателя в стационарных условиях к пробегу идентичного (аналогичного) ТС.

16. Дополнительная составляющая фактического пробега рассчитывается по формуле

L =  x kL,

где L – дополнительная составляющая пробега, учитывающая работу основного двигателя в стационарных условиях, км;

 – фактическая наработка основного двигателя специального ТС при его работе в стационарных условиях для обеспечения функционирования дополнительного, специального оборудования, моточас;

kL – коэффициент приведения наработки основного двигателя в стационарных условиях к фактическому пробегу ТС, км/моточас.

17. Фактический пробег ТС (трактор, шасси, дорожная машина и т.п.), имеющего только счетчик моточасов учета работы основного двигателя, определяется по показаниям данного счетчика в соответствии с пунктами 5–7 настоящей Методики.

18. Наработка основного двигателя специального ТС определяется на основании справки о фактической наработке, представленной и заверенной владельцем ТС в установленном порядке, а при отсутствии учета с начала эксплуатации – по исправному счетчику моточасов.

19. Расчетный пробег специального ТС определяется с использованием коэффициента приведения в соответствии с пунктом 16 настоящей Методики.

20. Значения коэффициентов приведения наработки основного двигателя в стационарных условиях к пробегу для специальных ТС представлены в таблице 3 приложения А к настоящей Методике.

21. При отсутствии сведений или в случае недостоверной информации о пробеге, наработке основного двигателя специального ТС специалист устанавливает накопленный износ ТС и его частей как отношение отработанного ресурса основного двигателя внутреннего сгорания к его нормативному эксплуатационному ресурсу или как отношение продолжительности работы данного ТС и его нормативной продолжительности, установленной изготовителем, а в случае проведенного капитального ремонта – ремонтным предприятием.

В случае отсутствия сведений и информации о пробеге, наработке основного двигателя ТС, о сроке службы или наработке специалист устанавливает накопленный износ ТС и его частей путем экспертных оценок, ориентируясь на общее техническое состояние ТС.

|  | Приложение А к Методике определения пробега транспортного средства |
| --- | --- |

Таблица 1

Среднестатистический годовой пробег грузового ТС

| Вид перевозок | Годовой пробег, тыс. км |
| --- | --- |
| Международные | 100 |
| Внутриреспубликанские коммерческие | 55 |
| Внутриреспубликанские для собственных нужд | 35 |

Таблица 2

Среднестатистический годовой пробег автобуса и автомобиля легкового (такси, учебный)

| Вид перевозок | Годовой пробег, тыс. км |
| --- | --- |
| Международные | 120 |
| Междугородные | 100 |
| Пригородные | 70 |
| Городские в регулярном сообщении | 90 |
| Городские в нерегулярном сообщении, учебный | 50 |
| Легковые автомобили-такси | 100 |

Таблица 3

Коэффициенты приведения наработки основного двигателя в стационарных условиях к пробегу специального ТС

| Тип специальных ТС | Коэффициент, км/моточас |
| --- | --- |
| Грузовые автомобили и автобусы | 25 |
| Пожарные автомобили | 50 |
| Гусеничные машины, специальные колесные шасси и тягачи | 15 |
| Тракторы колесные | 10 |
| Тракторы гусеничные | 5 |

|  | Приложение 7 к Правилам определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (в редакции приказа Белорусского бюро по транспортному страхованию 24.11.2009 № 32-од) |
| --- | --- |

МЕТОДИКА
определения стоимости нормо-часа работ по восстановлению транспортных средств

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика определения стоимости нормо-часа работ по восстановлению транспортных средств применяется для определения стоимости нормо-часа работ восстановительного ремонта при расчете страхового возмещения и размера вреда, причиненного ТС в результате ДТП, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.

2. Для целей настоящей Методики применяются термины и определения в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь, настоящими Правилами, а также следующие термины и их определения:

стоимость ремонта ТС – стоимость восстановления или стоимость замещения восстановительного ремонта ТС после ДТП на основе составленной калькуляции;

ремонтная операция – простейший нормированный вид работ по ремонту ТС;

ремонтный комплекс – совокупность ремонтных операций, определяющих последовательность и трудоемкость ремонта ТС;

нормативное время – количество нормо-часов, установленное для выполнения соответствующего вида работ;

трудоемкость работ – установленное изготовителем нормативное время на выполнение ремонтной операции или ремонтного комплекса работ, а в случае отсутствия нормативного времени – установленное специалистом по определению стоимости (оценке) ТС экспертным путем или на основе экспертных оценок;

нормо-час – единица времени, на которую определяется совокупность ресурсов (в том числе стоимость) различных видов работ;

сервисное ремонтное предприятие – станция технического обслуживания (СТО), другая организация, выполняющие восстановительный ремонт ТС и имеющие разрешение уполномоченного органа на данный вид деятельности;

стоимость нормо-часа работ – стоимость одного часа отдельного или нескольких видов работ в ремонтном предприятии по устранению повреждений, эксплуатационных дефектов для отдельных типов и моделей ТС;

среднеарифметическая стоимость нормо-часа работ – среднеарифметическая величина стоимости нормо-часа в сервисных ремонтных предприятиях категории А, В и С, выполняющих ремонт соответствующего типа и возраста ТС в данном регионе Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ НОРМО-ЧАСА РАБОТ

3. Стоимость нормо-часа работ, установленная в соответствии с настоящей Методикой, применяется для определения стоимости восстановительного ремонта, включающего устранение эксплуатационных дефектов, а также утилизационной стоимости при определении страхового возмещения и размера вреда.

4. Стоимость нормо-часа работ определяется для следующих видов ремонтных операций и комплексов восстановительного ремонта ТС:

слесарные, кузовные, малярные и диагностические.

5. Стоимость нормо-часа работ определяется в белорусских рублях без НДС. Допускается использование в расчетах стоимости нормо-часа работ в иной валюте, если это оговорено в задании договора на оказание услуг по определению размера вреда, с последующим перерасчетом в национальную валюту исходя из установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля по отношению к другой валюте на дату ДТП.

6. Стоимость нормо-часа определяется для следующих категорий дорожных ТС:

легковые автомобили и прицепы к ним, мотоциклы, мотоколяски и мотороллеры производства стран СНГ;

легковые автомобили и прицепы к ним, мотоциклы, мотоколяски и мотороллеры производства стран дальнего зарубежья;

грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы производства стран СНГ;

грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы производства стран дальнего зарубежья;

прочие ТС – троллейбусы, трамваи, тракторы и их шасси, специализированные ТС, рефрижераторные, изотермические установки, другое специальное оборудование на базе автомобильного шасси и другие ТС.

7. Стоимость нормо-часа работ определяется на основании утвержденных тарифов по ремонту и обслуживанию ТС по данным сервисных ремонтных предприятий, расположенных на территории Республики Беларусь, выполняющих все виды работ восстановительного ремонта ТС, указанные в пункте 4 настоящей Методики.

8. Стоимость нормо-часа работ определяется для соответствующей категории сервисных ремонтных предприятий (А, В, С), осуществляющих восстановительный ремонт легковых, грузовых ТС, прицепов, полуприцепов, мотоциклов и прочих ТС:

категория А – сервисные ремонтные предприятия, осуществляющие полное фирменное обслуживание ТС и являющиеся уполномоченными представителями изготовителей ТС;

категория В – сервисные ремонтные предприятия, оказывающие отдельные виды услуг и (или) производящие работы по фирменному обслуживанию отдельных моделей ТС в соответствии с требованиями изготовителя ТС или его уполномоченного органа, а также оказывающие услуги и производящие ремонтные работы, по которым изготовитель не предъявляет специальных требований;

категория С – сервисные ремонтные предприятия, оказывающие услуги, не требующие обязательного фирменного обслуживания ТС или обслуживающие отдельные модели ТС, не требующие обязательного фирменного обслуживания.

9. Стоимость нормо-часа ремонтных работ для прочих ТС (тракторы и шасси, трамваи и троллейбусы, специализированные ТС, рефрижераторные, изотермические установки, другое специальное оборудование на базе автомобильного шасси и т.п.) определяется исходя из трудоемкости ремонтных работ, тарифов на эти работы, сведений о стоимости ремонта специализированных сервисных ремонтных предприятий, где производится восстановительный ремонт аналогичных ТС на территории Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НОРМО-ЧАСА РАБОТ

10. Стоимость нормо-часа работ по восстановительному ремонту поврежденного ТС, находящегося в гарантийном периоде обслуживания, подтвержденном документально, и при представлении документов, подтверждающих факт ремонта, определяется по тарифам на дату оказания услуги, применяемым сервисным ремонтным предприятием, имеющим соответствующее разрешение уполномоченного органа на данный вид деятельности.

11. Стоимость нормо-часа работ по восстановительному ремонту поврежденного ТС, которое не находится в гарантийном периоде обслуживания, определяется как среднеарифметическое значение по данным сертифицированных ремонтных предприятий категории А, В и С для соответствующих регионов, типов и возраста ТС, определенных в приложении А к настоящей Методике.

12. Стоимость нормо-часа работ определяется для регионов: г. Минск и Минский р-н; области Республики Беларусь.

13. Среднеарифметическое значение стоимости нормо-часа работ по восстановительному ремонту поврежденного ТС определяется как среднеарифметическая величина стоимости нормо-часа слесарных, кузовных, малярных ремонтных операций и комплексов, а также отдельных диагностических работ (при необходимости). Стоимость диагностических работ, необходимых для выявления неисправности или отнесения причины возникшей неисправности к ДТП, устанавливается по факту их проведения на сервисном предприятии при предоставлении соответствующих документов.

14. Среднеарифметическое значение стоимости нормо-часа должно быть определено на основе представительной (репрезентативной) и достоверной выборки данных о тарифах сервисных ремонтных предприятий, зарегистрированных в данном регионе, оказывающих постоянную и качественную услугу.

Минимальное количество выборки данных о тарифах стоимости нормо-часа по восстановительному ремонту различных типов и возраста ТС определяется в соответствии с приложением А к настоящей Методике.

Отдельно взятые заказы-наряды, прайс-листы или другие подобные документы сервисных ремонтных предприятий не могут быть использованы при определении среднеарифметического значения стоимости нормо-часа работ.

ГЛАВА 4
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТОИМОСТИ НОРМО-ЧАСА РАБОТ

15. Стоимость нормо-часа работ по восстановительному ремонту поврежденного ТС, находящегося на гарантийном обслуживании, назначается на основании тарифов сервисного ремонтного предприятия, имеющего соответствующее разрешение уполномоченного органа на данный вид деятельности, где производится ремонт поврежденного данного ТС.

16. Определенное среднеарифметическое значение стоимости нормо-часа работ проводится на основе данных о тарифах, указанных в пунктах 12–15 настоящей Методики, и утверждается Белорусским бюро по транспортному страхованию по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Информация о среднеарифметическом значении стоимости нормо-часа работ обновляется не реже одного раза в полугодие, утверждается и согласовывается в установленном порядке.

17. Стоимость нормо-часа работ для прочих ТС специалист определяет на основе исследования рынка услуг по восстановлению аналогичных ТС в Республике Беларусь.

18. При отсутствии сведений о тарифах сервисных ремонтных предприятий, для категории прочих ТС, уникальных, специальных ТС допускается использование обоснованных сведений о стоимости ремонта ТС на транспортных предприятиях, исчисляемой на основе плановой себестоимости, налогов и неналоговых платежей в соответствии с законодательством и прибыли с учетом конъюнктуры рынка.

19. Стоимость нормо-часа работ по восстановлению ТС:

для резидента Республики Беларусь применяется по месту (региону), где застрахована гражданская ответственность владельца ТС, а при отсутствии договора страхования – по местонахождению (местожительству) потерпевшего;

для нерезидента Республики Беларусь применяется по месту (региону), где совершено ДТП с участием данного ТС.

20. В калькуляции восстановительного ремонта ТС указываются сведения об информационных источниках или использовании расчетного метода, на основании которых проводилось определение стоимости нормо-часа работ.

|  | Приложение А к Методике по определению стоимости нормо-часа работ по восстановлению транспортных средств |
| --- | --- |

| Категория ТС | Возраст ТС | Минимальное количество сервисных ремонтных предприятий |
| --- | --- | --- |
| ТС, имеющие гарантии по периоду эксплуатации, сервисному обслуживанию | Любой | Индивидуально по типу и маркам ТС |
| Легковые автомобили и прицепы к ним, мотоциклы, мотоколяски и мотороллеры: |  |  |
| производства стран СНГ производства стран дальнего зарубежья | Любой До 5 лет От 5 до 10 лет (по регионам) Свыше 10 лет (по регионам) | 15 20 20* 20* |
| Грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы: |  |  |
| производства стран СНГ производства стран дальнего зарубежья | Любой До 5 Свыше 5 лет | 10 5 10 |
| Прочие ТС, уникальные, специальные ТС и т.п. | Любой | Индивидуально по типу и маркам ТС |

Примечания:

1. Минимальное количество сервисных ремонтных предприятий, указанное символом «*», определяется для каждого региона Республики Беларусь отдельно.

2. Во всех других случаях минимальное количество сервисных ремонтных предприятий определяется для всех регионов Республики Беларусь в целом.

Анализ и комментарий по существу методики

1. Новая методики имеет ряд особенностей.

Обратим внимание, что в соответствии с прежней методикой легковые ТС были разделены на следующие возрастные группы: до 1 года, до 6 лет и старше 6 лет. Анализ показывает, что восстановительный ремонт ТС до 6 лет  выполняют в основном одни и те же СТО. Из этого следует, что делить ТС по возрасту до 1 года и до 6 лет не совсем корректно. Кроме того,нормативными актами предусматривается изменение стоимости нормо-часа работ для ТС старше 5 лет.

Имеется идентичная практика в ряде соседних стран: Российской Федерации, Польши, где ТС делятся на новые- о 5 лет и подержанные –старше 5 лет. Кроме того, таможенные тарифы также  устанавливаются для возраста ТС до 5 лет, до 10 лет и старше 10 лет.

Все это приводит к обоснованному выводу о том, что в новой редакции Методики следует пересмотреть категории возраста ТС и принять для легковых ТС возраст до 5 лет и более 5 лет, как это было уже принято в действующей методике для грузовых ТС.

В результате получим унифицированную и понятную схему определения среднеарифметической стоимости нормо-часа работ.

Кроме того, минимальное количество выборки СТО с целью увеличения достоверности результатов увеличено 20- 25.

Основные методические положения определения среднеарифметической стоимости одного нормо-часа восстановительных работ приводятся в Методике.